Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

FORMULARZ  OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dla zamówienia pt:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego DZ3.3411-3/20

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 11,

62-600 Koło

NIP:  666-21-10-392

REGON: 302220305

KRS:   0000445351

BDO: 000063373

Tel: +48 63 63 27 20 835 
www.mzwik-kolo.pl. 
mzwik@mzwik-kolo.pl

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona  przez:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres email |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem:

      - Tak ____________________proszę podać jakim? (mikro/małym/średnim)

      - Nie

Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.):

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

- zapoznałem m(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;

- gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;

- cena mojej (naszej)  oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

a) bez podatku VAT	........................................................................    PLN,

(słownie... ... .... ........ ... ... ... ... ...... ... ...... .......... ..... ...... ... ... ...... ... ...... ... .....PLN)

b) podatek VAT	.........................................................................   PLN,

(słownie.................... .... ... ...... ... ......... .... ............. . ...... ............ ...... ... ..........PLN)

c) razem brutto (z VAT)	................................................................PLN,

(słownie...... ..... ... .......... ... ... ... ... ... .... .. ........ ......... . ........ .............  .... .. ..... PLN)

Na wymienioną cenę składają się następujące elementy kontraktu

| Lp. | Zakres rzeczowy | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Prace projektowe (wartość ta nie może przekraczać 5% wartości całego oferowanego zamówienia netto) |  |  |  |
| 1.2. | Rozruch (wartość ta nie może przekraczać 0,5% wartości całego oferowanego zamówienia netto |  |  |  |
| 1.3. | Prace pomocnicze (wartość ta nie może przekraczać 2,5% wartości całego oferowanego zamówienia netto) obejmujące między innymi : ewentualna wycinkę zieleni, przygotowanie zaplecza budowy jego utrzymanie w trakcie budowy i likwidacje po zakończeniu budowy, działania promocyjne i informacyjne ( w tym tablice informacyjna ), itp |  |  |  |
| 2. | Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków |  |  |  |
| 2.1 | Punkt zlewny nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym (obiekt nowo projektowany -kontenerowa instalacja wraz z towarzyszącą infrastrukturą). |  |  |  |
| 2.2. | Główna przepompownia ścieków (obiekt istniejący – przebudowa). Zakres robót: wymiana pomp, armatury i rurociągów. Remont komory czerpnej przepompowni. Remont ogólnobudowlany wnętrza budynku przepompowni. |  |  |  |
| 2.3. | Piaskownik dwukomorowy podłużny przedmuchiwany (obiekt nowoprojektowany). Układ separacji i płukania piasku Zakres robót: Obiekt umieszczony w budynku. Kompletne wyposażenie technologiczne wraz armaturą i rurociągami. Kompletne wyposażenie elektryczne i AKPIA. |  |  |  |
| 2.4. | Osadniki wstępne poziome podłużne – 2 szt. (obiekt istniejący – remont). Zakres robót: demontaż starego i montaż nowego wyposażenia. Renowacja zbiorników osadników. Osadniki powinny być wyposażone w układ odprowadzania ciał pływających oraz by pass umożliwiający bezpośredni przesył nadmiaru |  |  |  |
| 2.5. | Pompownia osadu wstępnego (obiekt istniejący – przebudowa). Zakres robót: wymiana pomp, armatury i rurociągów. Remont komory czerpnej przepompowni. Remont ogólnobudowlany wnętrza pompowni |  |  |  |
| 2.6. | Komora rozdziału ścieków (obiekt nowo projektowany). Obiekt wykorzystywany w zależności od potrzeb (wielkości przepływu ścieków) do rozdziału ścieków na osadniki wstępne oraz odprowadzanie nadmiarowych ilości ścieków z piaskownika do komory rozdziału ścieków przed reaktorami biologicznymi z pominięciem osadników wstępnych. |  |  |  |
| 2.7. | Zbiorniki retencyjne – 2 szt. (obiekt istniejący – przebudowa istniejących reaktorów biologicznych) Zakres robót: demontaż starego i montaż nowego wyposażenia. Renowacja zbiorników. Dostosowanie obiektów do nowej funkcji technologicznej (układ płukania zbiorników, pompy, armatura, rurociągi, itp.). Sposób odprowadzania ścieków z zbiorników retencyjnych do kolejnych obiektów technologicznych (układ pompownia i rozdziału ścieków) zostanie doprecyzowany przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu wstępnego. |  |  |  |
| 3. | Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków |  |  |  |
| 3.1. | Komora rozdziału ścieków (obiekt nowo projektowany) Obiekt wykorzystywany do równomiernego rozdziału strugi ścieków na dwa wydzielone reaktory biologiczne (instalacja przesyłu z możliwością skierowania ścieków na dowolny reaktor biologiczny) oraz odprowadzanie nadmiarowych ilości ścieków do zbiorników retencyjnych. Zakres robót: budowa obiektów w konstrukcji żelbetowej. Kompletne wyposażenie technologiczne wraz armaturą i rurociągami. Kompletne wyposażenie elektryczne i AKPIA. |  |  |  |
| 3.2. | Dwa niezależne zblokowane układy reaktorów biologicznych (obiekt nowo projektowany) Reaktory biologiczne o przepływie tłokowym wyposażone w wydzielone komory: beztlenową (defosfatacji), niedotlenioną (denitryfikacji), tlenową (nitryfikacji). Układ biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego, z wgłębnym (drobnopęcherzykowym) napowietrzaniem ścieków. Zakres robót: Budowa obiektów w konstrukcji żelbetowej. Kompletne wyposażenie technologiczne wraz z armaturą i rurociągami. Kompletne wyposażenie elektryczne i AKPiA. |  |  |  |
| 3.3. | Dwa wydzielone osadniki wtórne radialne (obiekt nowo projektowany) Zakres robót: budowa obiektów w konstrukcji żelbetowej. Kompletne wyposażenie technologiczne wraz z armaturą i rurociągami. Kompletne wyposażenie elektryczne i AKPiA Osadnik wtórny kołowy o przepływie poziomym. Na dopływie do każdego osadnika zabudowana komora rozdziału umożliwiająca awaryjne skierowanie ścieków do sąsiedniego osadnika. Na odpływie z osadników zabudowana (wspólna dla obu osadników) komora pomiarowa ścieków oczyszczonych |  |  |  |
| 3.4. | Stacja dmuchaw (obiekt nowo projektowany) Zakres robót : Budowa i wyposażenie nowej Stacji dmuchaw wykorzystywanej do napowietrzania osadu czynnego zgromadzonego w reaktorach biologicznych. Przewidywana lokalizacja stacji dmuchaw w budynku technicznym przeróbki osadów. |  |  |  |
| 3.5. | Stacja magazynowania i dozowania koaugulantu PIX (obiekt przebudowywany). |  |  |  |
| 3.6. | Układ (komory) odbioru osadu z osadników wtórnych (obiekt nowo projektowany) Układ umożliwiający równomierny i proporcjonalny odbiór osadu z osadników wtórnych. |  |  |  |
| 3.7. | Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt nowo projektowany . Obiekt wielofunkcyjny wykorzystywany do: • zewnętrznej recyrkulacji osadu, • odprowadzania osadu nadmiernego do węzła zbiornika magazynowego osadu nadmiernego. |  |  |  |
| 3.8. | Pompownia recyrkulacji wewnętrznej ścieków (obiekt nowo projektowany) |  |  |  |
| 3.9. | Układ (komory) odbioru ciał pływających odprowadzanych z osadników wtórnych (obiekt nowo projektowany) |  |  |  |
| 3.10. | Pompownia wody technologicznej (obiekt nowo projektowany) |  |  |  |
| 4. | Węzeł przeróbki osadów ściekowych |  |  |  |
| 4.1. | Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (obiekt nowo projektowany). Obiekt wyposażony w układ do mieszania osadu oraz system dekantacji cieczy nadosadowej kierowanej na początek układu mechanicznego oczyszczania ścieków. |  |  |  |
| 4.2. | Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego (obiekt nowo projektowany) |  |  |  |
| 4.3. | Układ by pass-ów w obrębie zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego i zbiornika magazynowego osadu nadmiernego umożliwiających: -na dopływie awaryjne przekierowanie osadu wstępnego do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego lub awaryjne przekierowanie osadu nadmiernego do zagęszczacza osadu wstępnego; - na odpływie awaryjne przekierowanie zagęszczonego osadu wstępnego do układu odwodnienia osadu nadmiernego lub awaryjne przekierowanie osadu nadmiernego do układu odwodnienia osadu wstępnego; |  |  |  |
| 4.4. | Stacja mechanicznego odwadniania osadu (obiekt nowo projektowany- przewidywana lokalizacja w budynku technicznym przeróbki osadów). Stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiarowego i odwadniania osadu zmieszanego umieszczona w budynku. Układy technologiczne odwadniania osadu będą wyposażone w dwie niezależne stacje kondycjonowania osadu (przygotowania i roztwarzania polielektrolitu w formie emulsji i proszku). W skład stacji mechanicznego odwadniania osadu oprócz urządzeń wykorzystywanych do odwadniania wchodzi komplet instalacji peryferyjnych: pomp, sprężarek, armatury i orurowania. |  |  |  |
| 4.5. | Stacja chemicznej stabilizacji osadu (obiekt nowo projektowany - przewidywana lokalizacja w budynku technicznym przeróbki osadów) |  |  |  |
| 4.6. | Wiata magazynowa |  |  |  |
| 5. | Pozostała infrastruktura oczyszczalni |  |  |  |
| 5.1. | Budynek technicznej przeróbki osadów (obiekt nowo projektowany ) , w którym umieszczone będą : • centralna dyspozytornia (sterownia), • rozdzielnia Nn dla zasilania obiektów technologicznych; • stacja mechanicznego odwadniania osadów, • stacja chemicznej stabilizacji osadów, • mulda do rozładunku osadów dowożonych • stacja dmuchaw, |  |  |  |
| 5.2. | Układ biofiltracji (obiekt nowo projektowany). Układ dostosowany do odbioru i oczyszczenia powietrza złowonnego odprowadzanego z: •budynku krat, • piaskownika oraz stacji separacji i płukania piasku (w przypadku umieszczenia wymienionych instalacji w budynku), •zbiornika magazynowego osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu wstępnego, •układu (budynku) mechanicznego odwadniania osadu. • stacji krat |  |  |  |
| 5.3. | Układ dróg i podjazdów (obiekt nowo projektowany) Układ umożliwiający dogodny dojazd do nowo projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków |  |  |  |
| 5.4. | Układ sieci i przewodów technologicznych (infrastruktura nowo projektowana) W ramach inwestycji należy wykonać: • niezbędne kanały i rurociągi technologiczne oraz między obiektowe wszystkich mediów niezbędnych do prowadzenia procesu technologicznego, • kanalizacje deszczową wód „brudnych” (z placów i dróg dojazdowych) • kanalizacje deszczową wód „czystych” z dachów nowych budynków i przykryć obiektów technologicznych, •instalacje ppoż., • instalacje wody technologicznej. |  |  |  |
| 5.5. | Oświetlenie (przebudowa i rozbudowa). Nowo projektowane oświetlenie obiektów oczyszczalni oraz dróg i placów planuje się z kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia. |  |  |  |
| 5.6. | Układ AKPiA (układ nowo projektowany) . W ramach planowanej inwestycji należy wykonać nowy kompletny system automatyki i sterowania procesami technologicznymi. Wyposażenie sterownicze i automatyka ma zapewnić możliwość kontroli poszczególnych urządzeń oraz podstawowych procesów. Wszystkie urządzenia mają być sterowane z poziomu Centralnej sterowni w sposób automatyczny lub mieć możliwość dokonywania ręcznych nastaw z lokalnych punktów sterowania. W zakresie nowoprojektowanych obiektów konieczna jest kontrola wskaźników przebiegających procesów – tak umożliwić proces ich optymalizacji. |  |  |  |
| 5.7. | Transformatory, agregat prądotwórczy W ramach planowanej inwestycji należy przewidzieć: w obrębie stacji TRAFO : •wymianę co najmniej 1 transformatora , •modernizacje pół rozdzielni WN będących w zarządzie Zamawiającego, •wymianę rozdzielni niskiego napięcia , w obrębie budynku technicznego przeróbki osadów • budowę dodatkowej rozdzielni niskiego napięcia z której zasilane będą nowe obiekty technologiczne oczyszczalni, • montaż kontenerowego agregatu prądotwórczego wraz z emiterem spalin. |  |  |  |
| 6. | Obiekty istniejące do wyłączenia z bieżącej eksploatacji lub do likwidacji |  |  |  |
| 6.1. | Piaskowniki poziome podłużne (likwidacja) |  |  |  |
| 6.2. | Budynek dmuchaw (wyłączenie z eksploatacji) |  |  |  |
| 6.3. | Osadniki wtórne poziome podłużne (wyłączenie z eksploatacji – rezerwa technologiczna) |  |  |  |
| 6.4. | Komora regeneracji osadu (wyłączenie z eksploatacji) |  |  |  |
| 6.5. | Otwarte komory fermentacyjne (wyłączenie z eksploatacji) |  |  |  |
| 6.6. | Stacja odwadniania i higienizacji osadu (wyłączenie z eksploatacji)- nowy obiekt |  |  |  |
| 6.7. | Poletka osadowe (likwidacja) |  |  |  |
| 6.8. | Poletko piasku (likwidacja) |  |  |  |
| 7.0. | Koszt badań laboratoryjnych i uzyskania niezbędnych certyfikatów umożliwiających dopuszczenie do obrotu rynkowego produktu końcowego otrzymanego po stacji chemicznej stabilizacji osadów |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

- oferowany  przez nas termin wykonania niniejszego  zamówienia:(dzień/miesiąc/rok) 20 grudnia 2022r.,

- oferowany  przez nas termin gwarancji umownej wynosi (w miesiącach) dla robót budowlanych: ................................ dla maszyn i urządzeń: …………………………..

- osoba przewidywana do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Budowy posiada doświadczenie przy realizacji ………………………………….. projektów/kontraktów dotyczących budowy/modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków                                   o przepustowości min.  15 000 RLM.

Jest to warunek obowiązujący jako kryterium oceny zgodnie z SIWZ

- niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składnia ofert

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń SIWZ, w tym wzór umowy przedstawiony w Tomie lI SIWZ,

- W przypadku gdy złożona przez nas oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązujemy się do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie, kompletnych i  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub/i dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.2. SIWZ.

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie]

ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić)

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), oświadczam że [żadne z informacji zawartych  w ofercie  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] (niepotrzebne skreślić),

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] (niepotrzebne skreślić).

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

14. Zwrot wadium  na konto ( 11.5.) ...................................................................

……………………………….................................................................................

15. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Wykonawcy, która będzie służyć do komunikacji

dotyczącej niniejszego postępowania:   …………………………………

16.  Adres skrzynki ePUAP, za pomocą której prowadzona będzie korespondencja związana

z postępowaniem:………………………………………………

17. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14   RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym

postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.  (zaleca się wykreślić treść oświadczenia).

Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu).

__________________________________________________________________________

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 str. 1)

Podpis(y):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Oferta  winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej podpisane przez pełnomocnika wykonawców)